ПРОЕКТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГО- ТА ЕКОЛОГОЕФЕКТИВНИХ СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Методичні рекомендації установлюють склад, порядок розроблення та затвердження енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів.

1.2 Відповідно до Закону України "Про теплопостачання" розвиток систем теплопостачання повинен грунтуватися на затверджених схемах теплопостачання.

1.3 Схема теплопостачання є передпроектним документом, в якому обґрунтовується економічна доцільність та господарська необхідність проектування і будівництва нових, розширення та модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових мереж з урахуванням генерального плану перспективної забудови населеного пункту та  схеми розвитку його побутової і соціальної інфраструктури.

1.4 З метою економії паливно-енергетичних ресурсів вибір схеми теплопостачання повинен грунтуватися на техніко-економічних розрахунках з урахуванням оптимального поєднання централізованих, помірно-централізованих і децентралізованих систем теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища.

1.5 Перелік проектів, включених до схеми розвитку системи теплопостачання населеного пункту, і послідовність їх виконання повинні бути узгодженими з регіональною програмою модернізації комунальної теплоенергетики і ураховувати послідовність  заходів по термомодернізації будівель житлового і соціального  фонду.

1.6 Для котелень та теплових мереж, рекомендованих до будівництва згідно з затвердженою схемою теплопостачання, техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) не розробляється. При відсутності затвердженої схеми теплопостачання проектування котелень і теплових мереж допускається, як виняток, на основі техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО).

1.7 Схеми теплопостачання, розроблені та затверджені у відповідності з даними Методичними рекомендаціями, є вихідними документами, на основі яких розробляються робочі проекти котелень і теплових мереж.

1.8 Схеми теплопостачання розробляються на розрахунковий період 5-10 років з ув'язкою з відповідними періодами, установленими генеральними планами розвитку міст, селищ та сільських населених пунктів. В схемах теплопостачання повинна бути виділена перша черга будівництва на період 2-5 років.

2 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА СКЛАД СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

2.1 Порядок розробки схем теплопостачання

2.1.1 Схеми теплопостачання міст, селищ та сільських населених пунктів, що виконуються згідно з Методичними рекомендаціями, розробляються за рахунок коштів, джерела яких можуть визначатися:

на загальнодержавному рівні - Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади у межах своїх повноважень;

на місцевому рівні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями.

2.1.2 Схеми теплопостачання можуть розроблятися тільки спеціалізованими проектними організаціями, діяльність яких підтверджена відповідною ліцензією.

2.1.3 Розробка схем теплопостачання здійснюється на основі технічного завдання (додаток 11), що складається замовником за участю виконавця (проектної організації) та погодженого органами місцевого самоврядування.

2.1.4 При складанні технічного завдання на розробку схем теплопостачання населених пунктів, в ньому повинні бути виділені заходи, що включені до інших відповідних документів, затверджених центральними і місцевими органами виконавчої влади -  регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики, переліку пілотних проектів по тому чи іншому напрямку тощо.

2.1.5 Перед проведенням робіт по розробленню схеми теплопостачання населеного пункту доцільно виконати роботи із встановлення засобів обліку на всіх технологічних ділянках системи з подальшим проведенням енергетичного обстеження (аудиту) системи теплопостачання і складання її паспорта, відповідно який включає:

- обстеження  котелень щодо визначення шляхів їх подальшої ефективної експлуатації;

- обстеження  теплових мереж з метою визначення фактичних величин тепловтрат і виявлення  та аналізу  аварійних ділянок;

- складання теплового балансу щодо відповідності встановлених  теплових потужностей тепловим навантаженням споживачів.

2.1.6 При складанні схеми необхідно розглянути можливість реалізації наступних заходів:

- заміна і модернізація котлів та обладнання в котельнях (в т.ч. заміна пальників, впровадження цифрових менеджерів горіння, встановлення теплоутилізаційного обладнання, реконструкція системи хімводопідготовки тощо);

- заміна мережевих та інших насосів, впровадження частотного регулювання двигунів електроспоживаючого обладнання ;

- закриття котелень та встановлення блочно-модульних котелень;

- заміна природного газу місцевими видами палива,  використання сонячної енергії для водо підігріву.;

- заміни трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби;

- встановлення вузлів теплового обліку та регулювання споживання теплової енергії;

- розвиток систем автоматизації і диспетчеризації, діагностики і контролю;

- термомодернізація бюджетних будівель (заклади культури, освіти, охорони здоров’я) і розгортання робіт по термомодернізації житлового фонду;

- використання скидної теплової енергії міських каналізаційних стоків для потреб ГВП та промислових стоків для теплопостачання житлових і соціальних об’єктів;

- модернізація систем теплопостачання, які мають відкритий водо розбір, з переходом на закритий водорозбір;

- впровадження когенераційних установок для комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;

- впровадження систем електротеплопостачання, які використовують поза пікову електроенергію;

- децентралізація систем, яка включає широке коло питань – створення котелень замість ЦТП, створення локальних систем теплопостачання на базі блочно-модульних котелень, ліквідація ЦТП і перехід на ІТП, від’єднання від мереж і створення автономних джерел генерації для об’єктів бюджетної сфери і перехід на автономне опалення житлових будинків;

- впровадження засобів обліку теплової енергії на джерелах теплової енергії та засобів обліку і регулювання у споживачів.

2.2 Вихідні дані для виконання схем теплопостачання

Необхідні вихідні матеріали для виконання схем теплопостачання:

- генплан населеного пункту;

- довідка про чисельність населення та житловий фонд (додаток 1);

- довідка про будівництво об'єктів соцкультпобуту та громадських споруд (додаток 2);

- довідка про існуючу систему теплопостачання (додаток 3);

- довідка про існуючу систему газопостачання (додаток 4);

- характеристика діючих котелень (додаток 5);

- характеристика існуючих теплових мереж (додаток 6);

- довідка про забезпечення енергоресурсами (паливом) (додаток 7);

- довідка про електропостачання (додаток 8);

- довідка про існуючу систему водопостачання (додаток 9);

- схематичний план міста (М1:5000, М1:10000) (додаток 10);

- витяг з програми термомодернізації будівель житлового і соціального  фонду з переліком об’єктів, які підлягають термомодернізації протягом терміну дії схеми теплопостачання, що розробляється.

2.3 Склад схем теплопостачання

Схема теплопостачання повинна складатися із пояснювальної записки, графічної частини та додатків.

2.3.1. Пояснювальна записка

До складу пояснювальної записки повинні входити розділи, що наводяться нижче:

Загальна характеристика міста чи іншого населеного пункту - включає дані про територію, архітектурно-планувальні рішення, основні дані про кліматологічні умови, дані про чисельність населення, житлові та громадські будівлі, рівень їх благоустрою, основні дані про промисловість чи сільськогосподарське виробництво.

Аналіз існуючої системи теплопостачання населеного пункту: подаються паспортні дані та характеристика системи (систем) теплопостачання (відкрита/закрита, централізована/децентралізована), наводяться дані про діючі котельні, їх встановлену та підключену потужність, тип та продуктивність основного обладнання, вид палива, характеризуються теплові мережі, вид прокладання (підземне/надземне, канальне/безканальне, дво-, три- чи чотиритрубне), їх протяжність, параметри теплоносія, тепловтрати тощо (див. табл.. 2.1).

Потреба населеного пункту в тепловій енергії з урахуванням перспективи розвитку (I черги будівництва) - обгрунтовуються величини теплових навантажень за видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, гаряче водопостачання, технологічні потреби) та можливість їх забезпечення з урахуванням діючих котелень та теплових мереж від них (див. табл.. 2.2, 2.3).

Аналіз можливих наявних шляхів підвищення енергоефективності системи теплопостачання і зменшення споживання традиційного палива, в першу чергу, природного газу – присутність природних і техногенних альтернативних енергетичних джерел, які можуть бути залучені до системи.

Таблиця 2.1 - Узагальнені дані щодо стану системи теплопостачання м. _______

| Показники | Одиниця виміру | Назва підприємства | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кількість котелень всього, в т.ч.: | од. |  |  |  |
| теплопродуктивність яких становить менш 3 Гкал/год | од. |  |  |  |
| теплопродуктивність яких становить від 3 до 20 Гкал/год | од. |  |  |  |
| теплопродуктивність яких становить більше 20 Гкал/год | од. |  |  |  |
| Приєднане теплове навантаження в опалювальний період, в т.ч. | тис. Гкал/год |  |  |  |
| на опалення і вентиляцію | тис. Гкал/год |  |  |  |
| на гаряче водопостачання | тис. Гкал/год |  |  |  |

| Показники | Одиниця виміру | Назва підприємства | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приєднане теплове навантаження в неопалювальний період | тис. Гкал/год |  |  |  |
| Кількість відпущеної теплової енергії за рік, в т.ч.: | тис. Гкал |  |  |  |
| за опалювальний період | тис. Гкал |  |  |  |
| за неопалювальний період | тис. Гкал |  |  |  |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі, всього, в т.ч.: | км. |  |  |  |
| аварійних мереж | км. |  |  |  |
| ветхих мереж | км. |  |  |  |
| Кількість центральних теплових пунктів | од. |  |  |  |
| Кількість установлених індивідуальних теплових пунктів | од. |  |  |  |
| Кількість встановлених котлів, у тому числі: | од. |  |  |  |
| із строком експлуатації понад 20 років | од. |  |  |  |
| малоефективних з коефіцієнтом корисної дії до 80 відсотків | од. |  |  |  |
| Кількість палива, яке спожито за минулий рік, в т.ч. | тис. т у.п |  |  |  |
| природного газу | тис. т у.п |  |  |  |
| вугілля | тис. т у.п |  |  |  |
| інше | тис. т у.п |  |  |  |
| Кількість електроенергії, яку спожито за минулий рік | млн. кВт·год |  |  |  |
| Загальна площа будинків, які опалюються централізовано | тис. кв. метрів |  |  |  |

Таблиця 2.2 - Потреба в тепловій енергії житлово-комунального сектору на розрахунковий період

| N з/п | Споживачі (існуючі, перспек- тивні) | № існуючої камери (розрахункової точки) на схематичному плані міста | Теплові навантаження, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I черга (20__-20__ р.р.) | II черга (20__-20__ р.р.) |
|  |  |  | на опалення, вентиляцію | на гаряче водо поста- чання | разом | на опалення, вентиляцію | на гаряче водо поста- чання | разом |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Теплові навантаження споживачів теплової енергії визначаються по окремих житлових кварталах (мікрорайонам) та в цілому на котельні з урахуванням заходів по термомодернізації будівель.

Таблиця 2.3 - Баланс теплової енергії І черги будівництва (20__-20___ р.р.)

| Найменування показників | Потреба в тепловій енергії та її забезпечення, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | на опалення, вентиляцію | на гаряче водопостачання | Разом |
| I Теплова потреба |  |  |  |
| II Забезпечення: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Примітка. Забезпечення теплової потреби споживачів I черги будівництва здійснюється за рахунок максимального використання діючих потужностей котелень (1, 2, 3) та впровадження заходів щодо необхідної їх модернізації та реконструкції.

Розробка пропозицій щодо впровадження заходів по модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж: визначається оптимальна потужність котелень з урахуванням впровадження енерго- та екологоефективних заходів щодо оптимальної роботи котельного обладнання та теплових мереж, а також необхідні капіталовкладення з метою надійного забезпечення теплових навантажень I черги (2-5 років) будівництва.

Розробка рекомендацій із теплопостачання населеного пункту на розрахунковий період: з урахуванням I черги будівництва розглядаються можливі варіанти теплопостачання, в яких наводиться характеристика основного обладнання джерел теплоти, що пропонуються до встановлення, їх потужність, місце розташування, можливість впровадження когенераційних установок (у тому числі на базі діючих опалювальних котелень) та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, а також використання незадіяних теплових потужностей котелень промислових підприємств (див. табл.. 2.4).

Таблиця 2.4 - Рекомендації з теплопостачання міста на розрахунковий період за варіантами

| N з/п | Наймену- вання джерел теплової енергії | Підключена потужність, Гкал/год | Введення основного обладнання | Разом на розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Встановлена потужність, Гкал/год | I черга (20__- 20__ рр.) | II черга (20__- 20__ рр.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Варіант I |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Варіант II |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Примітка. В колонках 4-6 наводиться тип обладнання та його кількість. Рекомендації з теплопостачання міста розробляються для кожного з варіантів (1, 2, 3 ... - рекомендовані джерела теплопостачання).

Проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж: відповідно до запропонованих варіантів теплопостачання визначається розвиток (реконструкція, нове будівництво) теплових мереж, можливість їх резервування, параметри теплоносія (води), об'єм води в системах теплопостачання; проводиться гідравлічний розрахунок теплових мереж за варіантами від кожного джерела теплопостачання, в результаті якого визначаються діаметри трубопроводів (див. таблицю 2.5).

Таблиця 2.5 - Гідравлічний розрахунок теплових мереж за варіантами

| Ділянка | Витрата води, т/год | Довжина, м | Діаметр трубопроводу, Ду, мм | Швидкість води, м/с | Питомі втрати тиску, кгс/кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючий | рекомендований |  |  |

Примітка. Гідравлічний розрахунок проводиться за варіантами по кожній котельні

Вибір схеми теплопостачання: по кожному варіанту визначаються капітальні та експлуатаційні затрати по котельнях, теплових мережах, термін їх окупності, в результаті техніко-економічного порівняння варіантів приймається найбільш економічний, оптимальний варіант схеми теплопостачання населеного пункту, який повинен враховувати мінімальні викиди забруднюючих речовин від джерел теплопостачання в атмосферу (див. табл.. 2.6-2.8).

Таблиця 2.6 -Техніко-економічні показники джерел теплової енергії

| N з/п | Показники | Варіанти |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальне максимально-погодинне навантаження, Гкал/год |  |
| 2 | Потужність джерел теплової енергії, Гкал/год |  |
| 3 | Загальний річний відпуск теплової енергії, тис. Гкал |  |
| 4 | Капітальні вкладення в джерела теплової енергії, тис. грн. |  |
| 5 | Питомі капітальні затрати на 1 Гкал/год встановленої потужності джерел теплової енергії , грн./ Гкал/год |  |
| 6 | Строк окупності (коефіцієнт порівняльної ефективності), рік -1 |  |
| 7 | Повна собівартість відпущеної теплової енергії, тис. грн. |  |
| 8 | Питома собівартість відпущеної теплової енергії, грн./Гкал |  |

Таблиця 2.7 - Техніко-економічні показники теплових мереж

| N з/п | Показники | Варіанти |
| --- | --- | --- |
| 1 | Річний відпуск теплової енергії, тис. Гкал |  |
| 2 | Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні, км |  |
| 3 | Капітальні вкладення в будівництво (реконструкцію) теплових мереж, тис. грн. |  |
| 4 | Питомі капітальні вкладення на прокладання (реконструкцію) теплових мереж, грн./ Гкал |  |
| 5 | Строк окупності (коефіцієнт порівняльної ефективності), рік -1 |  |
| 6 | Повна собівартість транспортування теплової енергії по теплових мережах, тис. грн. |  |
| 7 | Питома собівартість транспортування теплової енергії по теплових мережах, грн./Гкал |  |

Таблиця 2.8 - Техніко-економічні показники систем теплопостачання

| N з/п | Показники | Варіанти |
| --- | --- | --- |
| 1 | Річний відпуск теплової енергії, тис. Гкал |  |
| 2 | Капітальні вкладення в систему теплопостачання, тис. грн. |  |
| 3 | Питомі капітальні вкладення в систему теплопостачання тис. грн./Гкал |  |
| 4 | Повна собівартість теплової енергії, відпущеної системою теплопостачання, тис. грн. |  |
| 5 | Собівартість 1 Гкал теплоти відпущеної системою теплопостачання, грн./Гкал |  |

Примітка. В техніко-економічному порівнянні варіантів теплопостачання населеного пункту можуть розглядатися два і більше можливих варіантів.

В результаті техніко-економічного порівняння варіантів наводиться баланс теплової енергії за рекомендованим варіантом на розрахунковий період з виділенням першої черги, економічний ефект від впровадження заходів та баланс палива по різним варіантам Схеми (див. табл.. 2.9, 2.11).

Таблиця 2.9 - Баланс теплової енергії на розрахунковий період за рекомендованим варіантом теплопостачання

| Наймену- вання показників | Потреба в тепловій енергії та її забезпечення, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | I черга (20__-20__ р.р.) | II черга (20___-20___ р.р.) |
|  | на опалення, вентиля- цію | на гаряче водопоста- чання | Разом | на опалення, вентиля- цію | на гаряче водопоста- чання | Разом |
| I Теплова потреба |  |  |  |  |  |  |
| II Забезпе-чення: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Примітка. Теплова потреба забезпечується потужностями рекомендованих джерел теплопостачання (1, 2, 3 - джерела теплопостачання).

Додаток 2.10 - Економічний ефект від впровадження заходів по різним варіантам Схеми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця вимірювання | Назва заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всього капітальні витрати | тис. грн |  |  |  |  |
|  | Економічний ефект |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Економія газу за рахунок підвищення енергоефективності | млн. куб.м |  |  |  |  |
| 2.2 | Економія газу заміщенням | млн. куб.м |  |  |  |  |
| 2.3 | Економічний ефект | тис. грн |  |  |  |  |
| 3.1 | Економія електроенергії | тис. кВт*год |  |  |  |  |
| 3.2 | Економія електроенергії | тис. грн |  |  |  |  |
| 4 | Загальна економія без викидів (п.2.3+п.3.2) | тис. грн |  |  |  |  |
| 5.1 | Зменшення шкідливих викидів | тис.тонн |  |  |  |  |
| 5.2 | Зменшення шкідливих викидів | тис. грн |  |  |  |  |
| 6 | Загальна економія з урахуванням викидів (п.4+5.2) | тис.грн |  |  |  |  |
| 7 | Строк окупності без урахування викидів, (п.1/п.4) | років |  |  |  |  |
| 7.1 | Строк окупності з урахуванням викидів (п.1/п.6) | років |  |  |  |  |

Примітка: Наводяться результати розрахунків економічного ефекту по кожному варіанту

Таблиця 2.11 - Баланс палива по основним джерелам на початок дії і після реалізації Схеми

| Найменування показника | Природний газ | Вугілля | Інші | Електро-енергія (електро-опалення, ТНУ) | Альтерна-тивні джерела (пелети, геліосистеми тощо) | Баланс | Коге-нера-ція, ВЕР, тис. т.у.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.м3 (т у.п) | % | тис.т (т у.п) | % | млн.м3 (т.у.п) | % | тис. кВт*год (тис. т у.п.) | % | тис. т.у.п. | % | т у.п | % |  |
| На початок дії Схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На кінець дії Схеми: централі-зоване теплопостачання індиві-дуальне всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Різниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: Наводяться результати розрахунків економічного ефекту по кожному варіанту

2.3.2. Графічна частина

Основою графічної частини служить схематичний план міста (М1:5000, М1:10000), на якому виконуються розрахункові схеми теплових мереж за варіантами.

На розрахунковій схемі (додаток 13) наносяться:

діючі опалювальні котельні, їх потужність;

існуючі теплові мережі та споруди на них (ЦТП, насосні станції);

джерела теплопостачання та теплові мережі від них, що пропонуються до будівництва (реконструкції);

розрахункові точки (теплофікаційні камери) з тепловим навантаженням;

графіки тиску в водяних теплових мережах наводяться тільки при складному рельєфі місцевості та великій протяжності теплових мереж.

2.3.3. Додатки

До додатків включаються: схематичний план населеного пункту (М1:5000, М1:10000); таблиці (довідки) про чисельність населення, житловий фонд та будівництво об'єктів соціально-культурного та громадського призначення; довідки про існуючі системи тепло-, газо-, електро- та водопостачання населеного пункту; характеристика діючих котелень та теплових мереж від них; довідка про забезпечення приватного сектору енергоресурсами (паливом); технічне завдання на розробку схеми теплопостачання населеного пункту; матеріали про погодження та затвердження схеми теплопостачання.

В додатки можуть бути додатково включені інші матеріали, які визначаються проектною організацією, що розробляє схему теплопостачання.

2.4 В результаті розроблення схеми теплопостачання визначається перелік  заходів щодо підвищення  енергоефективності  системи теплопостачанні населеного пункту, який передбачає можливість:

- скласти перелік джерел теплової енергії, які залишаються в експлуатації і підлягають заміні або модернізації, що включає покращення процесів горіння, утилізацію скидного тепла, тощо;

- скласти переліки джерел теплової енергії які переводяться у резерв і які доцільно ліквідувати як найбільш неефективні;

- скорегувати схему теплових мереж, визначити ділянки першочергового перекладання, розглянути доцільність заміни центральних теплових пунктів котельнями відповідної потужності і переходу, де це доцільно, від центральних на індивідуальні теплові пункти. Розглянути доцільність переведення частини котелень на роботу в піковому режимі, розробити схеми їх спільної роботи з базовими джерелами;

- скласти план заходів по зменшенню споживання електроенергії на технологічні потреби теплопостачання;

- скласти план заходів по автоматизації і диспетчеризації технологічних процесів, запровадження т.зв. «безлюдних технологій»;

- вивчити можливість залучення альтернативних джерел енергії та нетрадиційних видів палива для тепло забезпечення об’єктів;

- визначити райони чи окремі адміністративні будівлі та житлові будинки, теплопостачання яких доцільно здійснювати від автономних або індивідуальних джерел;

- визначити резерви теплової потужності в окремих районах населеного пункту які можуть в подальшому використовуватися при складанні схеми розвитку житлової і соціальної сфери;

2.5 Проводиться розрахунок зменшення викидів в СО2 еквіваленті, який ґрунтується на обсягах споживання палива і електроенергії до початку реалізації схеми і по її завершенні.

2.6 При проведенні робіт по децентралізації системи і переходу на автономне і індивідуальне опалення розробляється перелік заходів, які необхідно провести для їх реалізації – реконструкція мереж енергоживлення, пропозиції по створенню сервісних служб тощо.

2.7 По завершенні роботи розробник складає і подає на  погодження і затвердження розроблену  енерго- та екологоефективну схему теплопостачання населеного  пункту і паспорт схеми (додаток 12), в якому віддзеркалені основні параметри і характеристики системи до і після реалізації запропонованих заходів.

3 Розгляд та затвердження схем теплопостачання

3.1 Відповідно до Закону України "Про теплопостачання", схеми теплопостачання розглядаються та затверджуються місцевими органами виконавчої влади і  погоджуються з органом, який замовляв та/або супроводжує регіональну програму розвитку комунальної теплоенергетики.

3.2 Для населених пунктів з  кількістю мешканців понад 20 тисяч, розроблені, погоджені і затверджені схеми подаються в Мінрегіон України для розгляду і внесення до Державного реєстру схем теплопостачання населених пунктів України, для інших – замовник схеми для внесення її до Державного реєстру надсилає в Мінрегіон України лист-повідомлення з додаванням паспорту схеми .

3.2 У випадках, якщо схемою теплопостачання передбачається постачання теплової енергії споживачам від котелень промислових та інших підприємств і організацій державної форми власності, схема теплопостачання підлягає погодженню з відповідним міністерством (відомством) в підпорядкуванні якого знаходяться ці підприємства (організації), а в разі недержавної форми власності - безпосередньо з власниками цих підприємств (організацій).

4 Нормативні документи, що використовуються при розробці схем теплопостачання

При розробці схем теплопостачання використовуються наступні законодавчі, нормативні та нормативно-методичні документи:

- Закон України "Про теплопостачання" від  02.06.2005    №2633-ІV;

- Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.1994 №74/94-ВР;

- Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" від 05.04.2005  № 2509-ІV;

- Закон України "Про альтернативні джерела енергії" вiд 20.02.2003  № 555-IV;

- Закон України Про загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” від 11.06.2009 №1511-VІ;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення  регіональних  програм модернізації  систем теплопостачання» від 02.04.2009 № 401

- Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки” від 01.03.2010 №243;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання";

- ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

- ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди";

- ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення»;

- ДСТУ Б В.2.5-44:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія";

- СНиП II-35-76 "Котельные установки";

- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- Рекомендації з проектування дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі, 2-е видання перероблене та доповнене (Посібник до СНиП II-35-76);

- Типова схема децентралізованого теплопостачання міст;

- Методика нормування витрат палива та теплової енергії на виробництво і транспортування теплової енергії  для споживання системами  опалення,  вентиляції і гарячого водопостачання  та господарсько-побутових потреб житлових будинків та громадських споруд в Україні (проект);

- Методичні рекомендації з обгрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлово-громадського будівництва, схвалені секцією «Архітектура та житлово-цивільне будівництво» НТР Держбуду України, протокол №2 від 10.02.05р.

Додаток 1

ДОВІДКА

про чисельність населення та житловий фонд в м. _______на 20__- 20__ р.р.*

| Показники | На __.___.20__ р | На ___.___.20__ р | На ___.___.20__ р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Населення, тис. чол. |  |  |  |
| 2. Житловий фонд, тис. кв. м |  |  |  |
| в т.ч. одноповерхові |  |  |  |
| двоповерхові |  |  |  |
| 3-4 поверхи |  |  |  |
| 5 і більше поверхів |  |  |  |

*Примітка: надаються дані на початок і кінець І і ІІ черги реалізації Схеми

Заступник голови міськдержадміністрації

Додаток 2

ДОВІДКА

про будівництво об'єктів соцкультпобуту та громадських споруд в м. _____

1. Протягом І черги  20__-20__рр.

2. Протягом ІІ черги  20__-20__рр.

Примітка: Необхідно зазначити призначення об'єкта, що планується побудувати, його адресу розташування, загальну площу чи об'єм, кількість місць тощо.

Заступник голови міськдержадміністрації

Додаток 3

ДОВІДКА

про існуючу систему теплопостачання м. __________________

1 Температурний графік (95-70, 110-70, 130-70, 150-70 тощо).

2 Вид теплоносія (гаряча вода, пара, повітря).

3 Система теплопостачання (закрита, відкрита).

4 Регулювання відпуску теплової енергії (якісне, кількісне тощо)

5 Схема підключення споживачів до теплових мереж (залежна, незалежна, ЦТП, ІТП тощо).

6 Вид прокладання теплових мереж (надземне, підземне; канальне, безканальне, дво-, три- чи чотиритрубне тощо).

7 Наявність резервуючих трубопроводів.

Заступник голови міськдержадміністрації

Додаток 4

ДОВІДКА

про існуючу систему газопостачання м. _____________________

Джерело газопостачання (ГРС)

Характеристика магістрального газопроводу від ГРС (тиск, діаметр, пропускна здатність

Система газопостачання (одноступенева, двоступенева)

Кількість ГРП

Протяжність газових мереж міста (км)

Перспективи розвитку

Начальник УЕГГ

Додаток 5

ХАРАКТЕРИСТИКА

діючих котелень м. _______________ станом на ___.____.20___ р.

| Адреса котельні | Встанов- лена потуж- ність котельні, Гкал/год | Тип котлів | Кіль-кість встанов-лених котлів | Кіль-кість котлів в експлу-атації | Рік вста- нов- лення котлів | Вид палива | Коефі-цієнт корисної дії котлів, % | Підключене навантаження у опалювальний період, Гкал/год | Підклю-чене наванта-ження у неопалю-вальний період, Гкал/г | Теплоносій | Фактичне річне спожи-вання палива за минулий рік, тис.куб. метрів (тонн) | Кількість відпу-щеної теплової енергії за минулий рік, тис. Гкал | Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) | Можли-вість установ-лення електро-котлів (так, ні) | Кількість котлів, що підлягають |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пара, тонн на годину | вода, Гкал/г |  |  |  |  | за-міні | модер-нізації |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на опа- лення і вентиляцію | на гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Додаток 6

ХАРАКТЕРИСТИКА

існуючих теплових мереж м. _______________ за станом на ___.____.20___ р.

| NN з/п | Адреса котельні | Система теплопостачання (відкрита, закрита тощо), температурний графік | Умовний діаметр трубопроводу окремої ділянки тепломережі, мм | Загальна протяжність ділянки у двотрубному обчисленні (м) | Види прокладання теплових мереж (канальна, безканальна, підземна, надземна, дво-, три або чотиритрубна тощо) | Рік прокладання | Рік останньої реконструкції | Вид і стан ізоляції (ПІТ, мін вата тощо, в не-, удовлетворительному чи гарному стані) | Експлуатаційні (фактичні) втрати теплової енергії в мережах, Гкал/рік | Необхідність заміни трубопроводів ділянки на попередньо-ізольовані (підлягає, не підлягає) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Додаток 7

ДОВІДКА

про забезпечення енергоресурсами (паливом) в м. _______________________ у 20__ - му році

Наявність місцевих видів палива:

Вид палива   (газ, вугілля, мазут, торф, відходи деревини, сільгосппродукції тощо)

Кількість,

Характеристики палива,

Вартість палива

Заступник голови міськдержадміністрації

Додаток 8

ДОВІДКА

про електропостачання міста ___________________

Джерела електропостачання (С, ПС тощо);

Потужність джерел електропостачання;

Вартість 1 кВт/год електроенергії для різних категорій споживачів (населення, промпідприємства, бюджетна сфера тощо);

Перспектива розвитку.

Начальник РЕС

Додаток 9

ДОВІДКА

про існуючу систему водопостачання м. _________________________

Джерела водопостачання міста;

Перспектива розвитку системи водопостачання;

Вартість 1000 куб. м води для різних категорій споживачів.

Начальник Управління ВКГ

Додаток 10

Пояснення: На схематичному плані міста в М1:5000 або М1:10000 повинні бути нанесені:

1. Вуличні проїзди, назви вулиць.

2. Існуючий житловий фонд (контурною лінією).

3. Діючі котельні, що забезпечують житлово-комунальний сектор тепловою енергією (умовні позначення: s або g).

4. Існуючі теплові мережі, їх діаметр та протяжність, навантаження.

5. Територія перспективної житлової забудови (згідно з додатком 1 - на початок і кінець дії Схеми).

6. Заплановані перспективні об'єкти соцкультпобуту та громадські споруди (згідно з додатком 2 – на першому і другому етапах реалізації схеми).

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Міський Голова

____________________________

(П.І.Б)

"____"______________20__ р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розроблення Схеми теплопостачання міста _________________________

1. Підстава для розробки

2. Замовник

3. Проектна організація - генеральний виконавець.

Співвиконавець

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція).

5. Стадійність проектування (схема теплопостачання, коригування схеми теплопостачання).

6. Вихідні дані:

генплан населеного пункту;

довідка про чисельність населення та житловий фонд (додаток 1);

довідка про будівництво об'єктів соцкультпобуту та громадських споруд (додаток 2);

довідка про існуючу систему теплопостачання (додаток 3);

довідка про існуючу систему газопостачання (додаток 4);

характеристика діючих котелень (додаток 5);

характеристика існуючих теплових мереж (додаток 6);

довідка про забезпечення енергоресурсами (паливом) (додаток 7);

довідка про електропостачання (додаток 8);

довідка про існуючу систему водопостачання (додаток 9);

схематичний план міста (М1:5000, М1:10000) (додаток 10).

7. Вихідний планувальний документ (генеральний план розвитку населеного пункту, проект детального планування населеного пункту, району).

8. Обсяги робіт, що підлягають виконанню:

загальна характеристика міста чи іншого населеного пункту;

аналіз існуючої системи теплопостачання населеного пункту;

потреба населеного пункту в тепловій енергії з урахуванням перспективи розвитку (I черги будівництва);

розробка пропозицій по впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж;

розробка рекомендацій з теплопостачання населеного пункту на розрахунковий період;

проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж;

вибір схеми теплопостачання (техніко-економічні показники системи теплопостачання за варіантами);

розрахункові схеми теплових мереж за варіантами (М1:5000, М1:10000).

9. Погодження (якщо Схемою теплопостачання передбачається постачання теплової енергії споживачам від котелень промислових та інших підприємств і організацій державної форми власності, Схема теплопостачання підлягає погодженню з відповідним міністерством (відомством), в підпорядкуванні якого знаходяться ці підприємства (організації), а в разі недержавної форми власності - безпосередньо з власниками цих підприємств).

ПОГОДЖЕНО:

Замовник __________________________ (П.І.Б.)

(назва організації, посада) "___" _______20 _

Виконавець _________________________(П.І.Б.)

(назва організації, посада) "___" _______20 _

Додаток 12

ПАСПОРТ

техніко-економічні показники енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. ____________

| № з/п | Назва показника | Одиниці вимірю-вання | На початок дії Схеми | На кінець дії Схеми | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кількість теплопостачальних підприємств, у т.ч.: | од. |  |  |  |
| 1.1. | комунальної власності | од. |  |  |  |
| 1.2. | інших форм власності | од. |  |  |  |
| 2. | Загальна кількість джерел теплової енергії, у т.ч.: | од. |  |  |  |
| 2.1. | ТЕЦ, ТЕС, АЕС | од. |  |  |  |
| 2.2. | опалювальні котельні | од. |  |  |  |
| 2.3. | когенераційні установки | од. |  |  |  |
| 2.4. | теплонасосні установки | од. |  |  |  |
| 3 | Кількість ЦТП | од. |  |  |  |
| 4. | Кількість ІТП | од. |  |  |  |
| 5. | Кількість встановлених приладів обліку теплової енергії, у т.ч.: |  |  |  |  |
| 5.1. | на джерелах і технологічних об’єктах | од. |  |  |  |
| 5.2. | на теплових вводах будинків | од. |  |  |  |
| 6. | Загальна протяжність теплових мереж, у т.ч. | км |  |  |  |
| 6.1. | ветхих та аварійних | км |  |  |  |
| 6.2. | втрати в теплових мережах | % |  |  |  |
| 8. | Загальна встановлена теплопродуктивність джерел теплопостачання | Гкал/год |  |  |  |
| 9. | Загальне підключене навантаження джерел (загальна теплова потреба споживачів) | Гкал/год |  |  |  |
| 10. | Загальна кількість спожитих паливно-енергетичних ресурсів для виробництва теплової енергії, у т.ч. | тис. т у.п. /рік |  |  |  |
| 10.1 | газ | тис. т у.п. /рік |  |  |  |
| 10.2 | рідке паливо | тис. т у.п. /рік |  |  |  |
| 10.3 | вугілля | тис. т у.п. /рік |  |  |  |
| 10.4 | електроенергія | тис. т у.п./рік |  |  |  |
| 10.5 | відходи деревини тощо | тис. т у.п./ рік |  |  |  |
| 11. | Споживання електроенергії на власні потреби джерел теплопостачання | млн. кВт*год |  |  |  |
| 12. | Валові викиди парникових газів і токсичних речовин у складі продуктів згорання котлів | тис.т |  |  |  |
| 13. | Економічні показники: |  |  |  |  |
| 13.1 | питомі витрати умовного палива | кг/Гкал |  |  |  |
| 13.2 | загальна сума інвестицій | млн.грн |  |
| 13.3 | загальний економічний ефект | млн.грн |  |
| 13.4 | період окупності | років |  |